Текущий ремонт и содержание МКД

| № п\п | Перечень работ | Срок исполнения | Дата исполнения | Подпись исполнителя | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Исправное содержание электрохозяйства(354 ПП): эл.щитовые дома, эл.щитовые на лестничных площадках подвалы, чердаки, лестничные марши, подъезды, освещение придомовой территории и тд. |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечить безаварийную эксплуатацию: |  |  |  |  |
| 2.1. | Шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления. |  |  |  |  |
| 2.2. | Внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых потребителей. |  |  |  |  |
| 2.3. | Этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков. |  |  |  |  |
| 2.4. | Осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в подъездах, в подвалах и технических подпольях, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях, относящихся к общему имуществу дома. |  |  |  |  |
| 2.5. | автоматически запирающихся устройств (АЗУ) дверей дома. |  |  |  |  |
| 2.6 | обеспечивать запроектированные уровни искусственного освещения общедомовых помещений; |  |  |  |  |
| 2.7. | Осуществлять мероприятия по рациональному расходованию электроэнергии, по снижению расхода электроэнергии, ремонт оборудования, повышению сроков службы электрооборудования и электрических сетей; |  |  |  |  |
| 2.8. | обеспечивать и контролировать работоспособность систем автоматического включения и выключения электрооборудования; |  |  |  |  |
| 2.9. | контролировать использование в осветительных приборах коридоров, лестничных клеток, подъездов и других общедомовых помещениях ламп с установленной мощностью, не превышающей требуемой по условиям освещенности; |  |  |  |  |
| 2.10. | осуществлять очистку светильников от пыли и грязи на улице и лестничных клетках, в зависимости от местных условий, чистку светильников следует, как правило, совмещать с очередной сменой перегоревших ламп и стартеров, с заменой вышедших из строя отражателей, рассеивателей и других элементов светильников; |  |  |  |  |
| 2.11. | при выявлении неисправностей, угрожающих целостности электрооборудования дома или системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, пожарной безопасности, исправности бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и радиоаппаратуры немедленно отключить неисправное оборудование или участок сети до устранения неисправности; |  |  |  |  |
| 2.12. | немедленно сообщать в энергоснабжающую организацию и правление ЖСК об авариях в системе внутридомового электроснабжения, связанных с отключением питающих линий и/или несоблюдением параметров подающейся электрической энергии; |  |  |  |  |
| 2.13. | принимать меры по предупреждению повреждений в электрической сети, приводящих к нарушениям режима ее функционирования, |  |  |  |  |
| 2.14 | Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений |  |  |  |  |
| 2.15. | Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкойнадежности заземляющих контактов и соединений |  |  |  |  |
| 2.16. | Устранение мелких неисправностей электропроводки. |  |  |  |  |
| 2.17. | Смена (исправление) патронов и выключателей в подъездах, чердаках и подвалах. |  |  |  |  |
| 2.18. | Проводить профилактику возможных аварийных ситуаций путем отслеживания сверх нормативных нагрузок и перегрузок и определение их причин. |  |  |  |  |
| 2.19. | Контроль за несанкционированным подключением индивидуальных пользователей к общим электросиловым и электроосветительным щитам. |  |  |  |  |
| 2.20. | Контроль за целостностью пломб и печатей на контрольно-измерительном оборудовании с актированием обнаруженных нарушений, занесением соответствующей записи в журнал с уведомлением председателя правления ЖСК |  |  |  |  |